BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 27/3/2021 đến ngày 3/4/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Khu vực Củ Chi:

- Diện tích thu hoạch vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 3/4/2021 là 3.947 ha (lúa 2.932 ha, rau màu các loại 1.015 ha).

- Diện tích phục vụ vụ Hè thu đến ngày 3/4/2021 là: 5.717,5 ha, đạt 60% KH (công trình kênh Đông: 4.561,7 ha, công trình An Phú–Phú Mỹ Hưng: 40,4 ha, công trình Thai Thai–Bến Súc: 4,8 ha, công trình Tân Thạnh Đông: 575,6 ha, các tuyến kênh T1-T4 Tân Phú Trung: 485 ha, Cây Xanh–Bà Bếp: 50 ha).

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh:

- Diện tích thu hoạch lúa vụ Đông Xuân đến ngày 3/4/2021 là 835 ha (Tân Thới Nhì: 200ha, Xuân Thới Sơn: 40ha, Xuân Thới Thượng: 2ha, Tân Nhựt:233ha, Tân Kiên: 81ha, Lê Minh Xuân: 120ha, Vĩnh Lộc B: 10 ha; Tân Tạo A:149ha).

- Khu vực Thủ Đức: Diện tích tiêu thoát nước, ngăn triều là 3.279,5 ha.

- TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 26/03/2021 đến ngày 02/4/2021: 8.011.363 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 26/03/2021 | 13,61 | 13,12 | 0,70 | 9,22 | 796.657 | 2,71 | 234.077 |
| 27/03/2021 | 13,51 | 13,10 | 0,70 | 9,22 | 796.657 | 2,27 | 195.843 |
| 28/03/2021 | 13,56 | 13,15 | 0,70 | 9,44 | 815.856 | 2,42 | 209.365 |
| 29/03/2021 | 13,58 | 13,15 | 0,70 | 9,66 | 834.614 | 2,71 | 234.077 |
| 30/03/2021 | 13,25 | 12,80 | 0,70 | 7,20 | 622.085 | 2,71 | 234.077 |
| 31/03/2021 | 13,25 | 13,00 | 0,70 | 8,02 | 692.724 | 2,27 | 195.843 |
| 01/4/2021 | 13,21 | 12,90 | 0,70 | 9,22 | 796.657 | 2,42 | 209.365 |
| 02/4/2021 | 13,32 | 12,91 | 0,50 | 11,17 | 965.456 | 2,06 | 178.010 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.320.706 |  | 1.690.657 |

- Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 02/4/2021: 138.119. 734 m3 (Qua CĐT K34:  108.568.375 m3; Qua CĐK N25:  29.551.359 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 3/4/2021): 19,92m tương ứng dung tích 788,48 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,47 m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				: + 1,40 m

+ Cống Ba Thôn				: + 1,38 m

+ Cống kênh C				: + 1,38 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	: + 1,35 m

+ Cống An Hạ				: + 1,22 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH (cm) | Độ mặn (%o) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,2 | 7,1 | 4,8 | 1,1 |
| 2 | Cống kênh C | 7,2 | 6,9 | 4,7 | 0,8 |
| 3 | Cống kênh B | 7,2 | 8,4 | 2,8 | 0,7 |
| 4 | Cống kênh A | 8,2 | 7,6 | 2,1 | 0,7 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,8 |  | 1,5 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,9 | 6,9 | 1,2 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,6 | 6,6 | 0,7 | 0,4 |
| 8 | Cống T10 | 7,0 |  | 0,4 |  |

Ghi chú: Độ mặn có xu hướng tăng hơn so với tuần vừa rồi do triều cường cao.

4.Lượng mưa: Lượng mưa đo được tại các trạm như như sau:

STT Trạm Lượng mưa ngày 2/4/2021 (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 3/4/2021 (mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi 87 120 2 Cụm QL K41-KĐ 69 78 3 Cụm QL N46 (K9) 137 164 4 Cụm QL N31A (K0) 76 87 5 Cụm QL N38 75 75 6 Cụm QL An Phú 81 81 7 Cụm QL N25-2 68 78 8 Xí nghiệp HM-BC 143 148 9 Cụm T10 161 194 10 Cụm kênh C 50 110 11 NQL Ba Thôn 25 25 12 NQL Gò Dưa 27 32

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao theo CV 211/CTY-TN ngày 25/3/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.