BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 13/6/2021 đến ngày 19/6/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

Diện tích sản xuất vụ Hè Thu đến ngày 19/6/2021: 14.610,4 ha đạt 61,5% so với kế hoạch, trong đó:

- Khu vực Củ Chi: 9.302,3 ha (lúa: 3.735,0 ha; rau màu: 3.432,0 ha; cây lâu năm: 1.956,0 ha; thủy sản: 179,3 ha);

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 2.028,7 ha (lúa: 605,0ha; cây lâu năm: 1.131,2 ha; thủy sản 78,8 ha; rau màu: 213,7 ha);

- Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 13/06/2021 đến ngày 19/06/2021: 7.697.739 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q (m3/s) | W(m3) | Q (m3/s) | W(m3) |
| 13/6/21 | 13.44 | 12.90 | 0.70 | 10.58 | 914.274 | 1.73 | 149.853 |
| 14/6/21 | 13.44 | 12.95 | 0.70 | 10.08 | 870.918 | 2.57 | 222.065 |
| 15/6/21 | 13.56 | 13.00 | 0.70 | 10.78 | 931.051 | 2.97 | 256.418 |
| 16/6/21 | 13.53 | 13.00 | 0.70 | 10.48 | 905.769 | 2.57 | 222.065 |
| 17/6/21 | 13.58 | 13.09 | 0.70 | 10.08 | 870.918 | 2.27 | 195.843 |
| 18/6/21 | 13.50 | 13.09 | 0.70 | 9.22 | 796.657 | 2.71 | 234.077 |
| 19/6/21 | 13.68 | 13.15 | 0.70 | 10.48 | 905.769 | 2.57 | 222.065 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.195.355 |  | 1.502.384 |

- Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 19/6/2021: 218.403.615 m3 (Qua CĐT K34: 170.171.679 m3; Qua CĐK N25: 48.231.936  m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 19/6/2021): 18,82 m tương ứng dung tích 658,84 triệu m3, mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,16m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1.00 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 0.98 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 0.95 m

+ Cống kênh C				:  + 0.99 m

+ Cống An Hạ				:  + 0.86 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn (‰) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7.3 | 6.8 | 0.8 | 0.5 |
| 2 | Cống kênh C | 7.2 | 6.9 | 0.6 | 0.5 |
| 3 | Cống kênh B | 7.0 | 6.9 | 0.6 | 0.4 |
| 4 | Cống kênh A | 6.8 | 6.6 | 0.4 | 0.4 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6.3 |  | 0.3 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 7.0 |  | 0.3 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6.7 |  | 0.3 |  |
| 8 | Cống T10 | 6.4 |  | 0.2 |  |

4.Lượng mưa:

STT Trạm Lượng mưa trong tuần (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 19/6/2021(mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi 593 2 Cụm QL N25-2 5 484 3 Cụm QL N31A (K0) 11 481 4 Cụm QL K41-KĐ 21 474 5 Cụm QL N25 10 576 6 Cụm QL Thai Thai 7 361 7 Cụm QL An Phú 25 828 8 Cụm QL N38 13 475 9 Cụm QL K9-N46 3 590 10 Xí nghiệp HM-BC 63 621 11 Cụm T10 40 747 12 Cụm kênh C 59 739 13 NQL Ba Thôn 58 365 14 NQL Gò Dưa 20 498

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao theo CV 383/CTY-TN ngày 22/5/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.