BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 19/9/2021 đến 25/9/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Diện tích phục vụ sản xuất vụ Hè Thu đến ngày 25/9/2021: 23.881,1 ha đạt 100,6% so với kế hoạch, trong đó:

+ Khu vực Củ Chi: 14.506,6 ha (lúa: 4.734,8ha; rau màu: 2.783,4ha; cây lâu năm: 1.981,2ha; thủy sản: 184,8 ha; tiêu thoát nước: 4.872,5 ha);

+ Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 6.094,9 ha (lúa: 1.045,7 ha; cây lâu năm: 1.086,9 ha; thủy sản 78,6 ha; rau màu: 118,7 ha; tiêu thoát nước: 3.765,0 ha);

+ Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

- Diện tích phục vụ sản xuất vụ Mùa đến ngày 25/09/2021 là: 12.411,9 ha:

+ Tại khu vực Củ Chi: 6.443,2 ha trong đó: lúa 2.792,7 ha, cây lâu năm 1.931,2 ha, thủy sản 184,8 ha và rau màu 92,6 ha; Tiêu thoát nước 1.442,0 ha).

+ Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 2.689,2ha trong đó: 105 ha lúa, cây lâu năm 1.086,9 ha, thủy sản 78,6 ha, rau màu 118,7 ha; tiêu thoát nước 1.300,0 ha).

+ Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

- Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 19/9/2021 đến ngày 25/9/2021: 6.275.514 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q (m3/s) | W(m3) | Q (m3/s) | W(m3) |
| 19/9/2021 | 13,35 | 12,95 | 0,60 | 7,76 | 670.730 | 2,73 | 235.933 |
| 20/9/2021 | 13,45 | 13,00 | 0,60 | 8,23 | 711.416 | 2,93 | 253.433 |
| 21/9/2021 | 13,25 | 12,90 | 0,60 | 7,26 | 627.410 | 3,79 | 327.180 |
| 22/9/2021 | 13,22 | 12,80 | 0,60 | 7,95 | 687.294 | 0,93 | 80.526 |
| 23/9/2021 | 13,37 | 12,90 | 0,60 | 8,41 | 727.054 | 2,19 | 188.851 |
| 24/9/2021 | 13,26 | 12,85 | 0,60 | 7,86 | 679.062 | 1,61 | 139.476 |
| 25/9/2021 | 13,40 | 12,90 | 0,60 | 8,68 | 749.899 | 2,28 | 197.249 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 4.852.865 |  | 1.422.649 |

- Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 25/09/2021: 312.364.396 m3 (Qua CĐT K34: 244.039.124 m3; Qua CĐK N25:  68.325.272 m3).

- Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 25/09/2021): 21,69 m tương ứng dung tích 1.050,47 triệu m3, mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,29m.

3. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1.37 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1.36 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1.30 m

+ Cống kênh C				:  + 1.37 m

+ Cống An Hạ				:  + 1.24 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH |
| --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7.1 | 6.6 |
| 2 | Cống kênh C | 6.8 | 6.6 |
| 3 | Cống kênh B | 6.8 | 6.4 |
| 4 | Cống kênh A | 6.4 | 6.4 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6.3 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6.6 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6.5 |  |
| 8 | Cống T10 | 6.5 |  |

4.Lượng mưa:

STT Trạm Lượng mưa trong tuần (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 24/9/2021(mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi 63 1.305 2 Cụm QL N25-2 89 1.033 3 Cụm QL N31A (K0) 114 1.086 4 Cụm QL K41-KĐ 107 1.069 5 Cụm QL N25 82 1.069 6 Cụm QL An Phú 101 1.564 7 Cụm QL N38 95 1.001 8 Cụm QL K9-N46 50 1.123 9 Xí nghiệp HM-BC 7 1.386 10 Cụm T10 10 1.404 11 Cụm kênh C 71 1.257 12 NQL Ba Thôn 14 1.043 13 NQL Gò Dưa 66 1.157

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.