BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 29/10/2022 đến 4/11/2022)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

Diện tích phục vụ đến ngày 04/11/2022: 64.366,3 ha; trong đó: vụ Đông Xuân: 16.526,1 ha, vụ Hè Thu: 25.246,3 ha, vụ Mùa: 22.743,9 ha, cụ thể:

- Khu vực Củ Chi hiện đang tiến hành thu hoạch với diện tích 1.259,1 ha:

- Diện tích lúa: 1.248,7 ha; trong đó: Trung Lập Thượng: 655,2 ha, Trung Lập Hạ: 172,0 ha, Thái Mỹ: 97,5 ha, Phước Thạnh 248,5 ha, Phước Hiệp: 39,2 ha, Nhuận Đức: 17,5 ha, Tân An Hội 18,55, Thai Thai – Bến Súc: 0,2 ha;

- Diện tích rau màu: 10,35 ha; trong đó: Phước Thạnh 2,1 ha, Phước Hiệp 8,24 ha;

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh đã tiến hành xuống giống xong với diện tích: 419,7 ha:

- Diện tích lúa: 311,6 ha; trong đó: Xã Tân Thới Nhì: 0,2 ha, Xã Xuân Thới Thượng 35,4 ha; Xã Tân Kiên 14,4 ha, xã Tân Nhựt 65,3 ha, Xã Lê Minh Xuân 129,2 ha, Vĩnh Lộc B 16,3 ha, Tân Tạo A: 50,8 ha;

- Diện tích rau màu: 108,0 ha; trong đó: Xã Tân Thới Nhì 1,3 ha, Xã Xuân Thới Thượng 19,5 ha, Xã Tân Kiên 0,6 ha, xã Tân Nhựt 2,2 ha, Xã Lê Minh Xuân 80,4 ha, Vĩnh Lộc B 3,7 ha, Tân Tạo A: 0,4 ha.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 29/10/2022 đến ngày 04/11/2022: 7.600.720 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 29/10/2022 | 13,69 | 13,4 | 0,9 | 10,08 | 870.990 | 2,57 | 222.065 |
| 30/10/2022 | 13,72 | 13,44 | 0,9 | 9,91 | 855.841 | 2,71 | 234.077 |
| 31/10/2022 | 13,72 | 13,44 | 0,9 | 9,91 | 855.841 | 2,71 | 234.077 |
| 01/11/2022 | 13,62 | 13,33 | 0,9 | 10,08 | 870.990 | 2,97 | 256.418 |
| 02/12/2022 | 13,68 | 13,42 | 0,9 | 9,55 | 824.709 | 2,42 | 209.365 |
| 03/11/2022 | 13,62 | 13,38 | 0,9 | 9,17 | 792.355 | 2,57 | 222.065 |
| 04/11/2022 | 13,66 | 13,38 | 0,9 | 9,91 | 855.841 | 3,43 | 296.086 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.926.567 |  | 1.674.153 |

b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2021 đến 04/11/2022 là 330,8 triệu m3, bằng 94,9% so cùng kỳ và bằng 92,4% kế hoạch năm (trong đó K34+644: 259,1 triệu m3, K0 - N25: 71,7 triệu m3).

c. Tình hình điều tiết nước:

Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

2.Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (42,2 ÷ 70,4) NTU và PH dao động từ (7,37 ÷ 8,73).

3.Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 4/11/2022): 23,73m tương ứng dung tích 1.432 triệu m3, mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 0,16 m.

4.Lượng mưa trong tuần:

| STT | Trạm | Lượng mưa trong tuần (mm) | Tổng lượngmưa đến ngày 3/11/2022 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xí nghiệp Củ Chi |  | 1.402 |
| 2 | N25-2 |  | 1.114 |
| 3 | N31A (K0) |  | 1.366 |
| 4 | K41-KĐ |  | 1.160 |
| 5 | N25 |  | 1.100 |
| 6 | N38 |  | 1.226 |
| 7 | K9-N46 |  | 1.271 |
| 8 | An Phú | 16 | 1.165 |
| 9 | Xí nghiệp HM-BC | 3 | 2.168 |
| 10 | Cụm T10 | 9 | 1.977 |
| 11 | Cụm kênh C | 11 | 1.626 |
| 12 | Ông Đụng | 45 | 1.166 |
| 13 | Ba Thôn | 22 | 1.263 |
| 14 | Gò Dưa | 65 | 1.795 |

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,60 m

+ Cống Ba Thôn			:  + 1,60 m

+ RT12 (bắc Rạch Tra)		:  + 1,50 m

+ Cống kênh C				:  + 1,58 m

+ Cống An Hạ				:  + 1,48 m

| Diễn biến chất lượng nước: |
| --- |
| STT | Vị trí | Độ pH |
|  |  | Phía sông | Phía đồng |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,1 | 6,9 |
| 2 | Cống kênh C | 7,0 | 6,8 |
| 3 | Cống kênh B | 6,8 | 6,5 |
| 4 | Cống kênh A | 6,8 | 6,7 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,9 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,6 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,7 | 6,5 |
| 8 | Cống T10 | 7,0 |  |

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.