BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 13/3/2021 đến ngày 19/3/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Khu vực Củ Chi:

- Diện tích thu hoạch vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 19/3/2021 là 1.128,9 ha (lúa 1.004,8 ha, rau màu 124,1 ha);

- Diện tích xuống giống vụ Hè thu đến ngày 19/03/2021 là  6.417,5 ha, đạt 60% KH (công trình kênh Đông: 4.561,7 ha,  công trình An Phú–Phú Mỹ Hưng: 40,4 ha, công trình Thai Thai–Bến Súc: 4,8 ha,  công trình Tân Thạnh Đông: 575,6 ha, các tuyến kênh T1-T4 Tân Phú Trung: 485 ha, Cây Xanh – Bà Bếp: 50 ha; Bắc Rạch Tra: 700 ha).

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh:

- Diện tích sản xuất vụ Đông Xuân đến ngày 19/3/2021 là 4.574 ha (Lúa: 1.106 ha; Thủy sản: 78 ha; Cây lâu năm: 2.982 ha; Cây trồng khác: 408 ha).

- Diện tích thu hoạch lúa vụ Đông Xuân đến ngày 19/3/2021 là 420 ha (Tân Thới Nhì: 50ha, Xuân Thới Sơn: 20ha, Tân Nhựt:180ha, Tân Kiên: 50ha, Tân Tạo A:120ha).

- Khu vực Thủ Đức: Diện tích tiêu thoát nước, ngăn triều là 3.279,5 ha.

- TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 13/03/2021 đến ngày 19/03/2021: 8.288.202  m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q (m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W (m3) |
| 13/03 | 13,65 | 13,15 | 0,70 | 10,18 | 879.760 | 3,63 | 314.047 |
| 14/03 | 13,70 | 13,18 | 0,70 | 10,38 | 897.183 | 2,71 | 234.077 |
| 15/03 | 13,62 | 13,15 | 0,70 | 9,87 | 852.959 | 2,71 | 234.077 |
| 16/03 | 13,45 | 13,05 | 0,70 | 9,11 | 786.882 | 2,42 | 209.365 |
| 17/03 | 13,75 | 13,26 | 0,70 | 10,08 | 870.918 | 2,27 | 195.843 |
| 18/03 | 13,78 | 13,25 | 0,70 | 10,48 | 905.769 | 2,84 | 245.502 |
| 19/03 | 13,78 | 13,25 | 0,70 | 10,48 | 905.769 | 8,75 | 756.051 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.099.240 |  | 2.188.962 |

- Lượng nước sử dụng trong vụ Đông Xuân 2020-2021 từ ngày 01/12/2020 đến ngày 19/03/2021: 123.874.337 m3, đạt 102 % so với cùng kỳ 2020 (nông nghiệp, thủy sản: 101.169.545 m3; sinh hoạt, công nghiệp: 22.704.792 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 19/03/2021): 20,61 tương ứng dung tích 883,4 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,36 m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				: + 1,40 m

+ Cống Ba Thôn				: + 1,38 m

+ Cống kênh C					: + 1,40 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	: + 1,33 m

+ Cống An Hạ					: + 1,20 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH (cm) | Độ mặn (%o) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 6,9 | 6,7 | 6,1 | 1,2 |
| 2 | Cống kênh C | 6,9 | 6,7 | 5,9 | 0,9 |
| 3 | Cống kênh B | 6,8 | 6,7 | 4,0 | 0,8 |
| 4 | Cống kênh A | 6,7 | 6,6 | 3,0 | 0,7 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,7 |  | 2,4 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,7 | 6,6 | 1,7 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,7 | 6,6 | 1,0 | 0,5 |
| 8 | Cống T10 | 6,6 |  | 0,5 |  |

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao theo CV 163/CTY-TN ngày 9/3/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.