BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 17/4/2021 đến ngày 24/4/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

1. Hiện trên khu vực đã thu hoạch xong vụ Đông Xuân; cụ thể:

- Khu vực Củ Chi: 11.281 ha;

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 4.317,8 ha;

- Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

2. Diện tích xuống giống vụ Hè thu đến ngày 24/4/2021 là: 7.112,5 ha (Củ Chi: 5.163,5 ha; Hóc Môn-Bình Chánh: 1.949 ha);

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 17/4/2021 đến ngày 24/4/2021: 9.002.839 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 17/4/2021 | 14,00 | 13,40 | 0,70 | 11,15 | 963.729 | 3,10 | 267.700 |
| 18/4/2021 | 13,67 | 13,18 | 0,70 | 10,08 | 870.918 | 3,54 | 305.886 |
| 19/4/2021 | 13,55 | 13,15 | 0,70 | 9,11 | 786.882 | 3,17 | 273.593 |
| 20/4/2021 | 13,71 | 13,27 | 0,70 | 9,55 | 825.288 | 3,09 | 266.665 |
| 21/4/2021 | 13,71 | 13,25 | 0,70 | 9,77 | 843.837 | 3,09 | 266.665 |
| 22/4/2021 | 13,80 | 13,33 | 0,70 | 9,87 | 852.959 | 3,54 | 305.886 |
| 23/4/2021 | 13,65 | 13,20 | 0,70 | 9,66 | 834.614 | 2,74 | 236.938 |
| 24/4/2021 | 13,70 | 13,25 | 0,70 | 9,66 | 834.614 | 3,09 | 266.665 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.812.841 |  | 2.189.998 |

Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 24/4/2021: 159.615.872 m3 (Qua CĐT K34:  124.521.329 m3; Qua CĐK N25:  35.094.543 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 24/4/2021): 19,39 m tương ứng dung tích 725,41 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,69 m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,25 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1,24 m

+ Cống kênh C				:  + 1,24 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1,20 m

+ Cống An Hạ				:  + 1,07m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn (‰) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,3 | 7,2 | 1,3 | 0,8 |
| 2 | Cống kênh C | 6,9 | 6,7 | 1,0 | 0,4 |
| 3 | Cống kênh B | 6,6 | 6,4 | 0,9 | 0,5 |
| 4 | Cống kênh A | 6,4 | 6,4 | 0,6 | 0,4 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,5 |  | 0,6 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,6 |  | 0,7 | 0,6 |
| 7 | Cống An Hạ | 6,5 |  | 0,5 | 0,4 |
| 8 | Cống T10 | 6,3 |  | 0,4 |  |

Ghi chú: Độ mặn giảm so với tuần trước do triều cường thấp và có mưa.

4.Lượng mưa: Lượng mưa đo được tại các trạm như như sau:

STT Trạm Lượng mưa trong tuần (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 24/4/2021 (mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi 46 248 2 Cụm QL N25-2 45 167 3 Cụm QL N31A (K0) 36 179 4 Cụm QL K41-KĐ 51 182 5 Cụm QL N25 73 182 6 Cụm QL Thai Thai 6 119 7 Cụm QL An Phú 82 281 8 Cụm QL N38 32 146 9 Cụm K9-N46 3 293 10 Xí nghiệp HM-BC 29 223 11 Cụm T10 14 259 12 Cụm kênh C 71 287 13 NQL Ba Thôn 53 112 14 NQL Gò Dưa 65 150

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao theo CV 300/CTY-TN ngày 22/4/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.