BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 2/5/2021 đến ngày 8/5/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Diện tích dự kiến nghiệm thu tưới vụ Đông Xuân: 18.878,4 ha đạt 99,8% so với kế hoạch và bằng 101% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó:

- Khu vực Củ Chi: 11.281 ha (lúa: 5.203,1 ha; rau màu: 3.951,02 ha; cây lâu năm 1.976,5 ha, thủy sản: 150,4 ha);

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 4.317,8 ha (lúa: 1.062,5 ha; cây lâu năm: 1.131,2 ha; thủy sản 78,8 ha; rau màu: 213,7 ha; ngăn mặn 1.831,7 ha);

- Khu vực Thủ Đức: Phục vụ tiêu thoát, ngăn triều 3.279,5 ha.

- Diện tích sản xuất vụ Hè Thu đến ngày 8/5/2021: 8.287,9 ha đạt đạt 61,2% so với kế hoạch, trong đó:

- Khu vực Củ Chi: 6.289,3 ha (lúa: 2.805,6 ha; rau màu: 1.434,0 ha; cây lâu năm  1.899,3 ha, thủy sản: 150,4 ha);

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 1.949,3 ha (lúa: 575 ha; cây lâu năm: 1.131,2 ha; thủy sản 78,8 ha; rau màu: 213,7 ha).

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 2/5/2021 đến ngày 8/5/2021: 7.589.904 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q (m3/s) | W(m3) | Q (m3/s) | W(m3) |
| 2/5/2021 | 13,79 | 13,33 | 0,70 | 9,77 | 843.837 | 3,47 | 299.706 |
| 3/5/2021 | 13,72 | 13,25 | 0,70 | 9,87 | 852.959 | 3,00 | 259.553 |
| 4/5/2021 | 13,50 | 13,05 | 0,70 | 9,66 | 834.614 | 2,74 | 236.938 |
| 5/5/2021 | 13,56 | 13,12 | 0,70 | 9,55 | 825.288 | 2,35 | 202.902 |
| 6/5/2021 | 14,00 | 13,07 | 0,70 | 9,98 | 861.986 | 2,35 | 202.902 |
| 7/5/2021 | 13,59 | 13,14 | 0,70 | 9,66 | 834.614 | 2,74 | 236.938 |
| 8/5/2021 | 13,70 | 13,23 | 0,70 | 9,87 | 852.959 | 2,83 | 244.709 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.906.257 |  | 1.683.646 |

Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 8/5/2021: 175.177.249 m3 (Qua CĐT K34: 136.168.863 m3; Qua CĐK N25: 39.008.386 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 8/5/2021): 18,91 m tương ứng dung tích 668,92 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,56 m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,27 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1,25 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1,22 m

+ Cống kênh C				:  + 1,25 m

+ Cống An Hạ				:  + 1,15 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn (‰) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7.4 | 7.2 | 3.6 | 1.4 |
| 2 | Cống kênh C | 7.3 | 6.8 | 2.8 | 0.5 |
| 3 | Cống kênh B | 7.3 | 6.9 | 2.3 | 0.5 |
| 4 | Cống kênh A | 6.9 | 6.5 | 1.7 | 0.4 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6.9 |  | 1.5 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 7.1 |  | 1.1 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6.7 |  | 0.6 |  |
| 8 | Cống T10 | 6.4 |  | 0.5 |  |

4.Lượng mưa: Lượng mưa đo được tại các trạm như như sau:

STT Trạm Lượng mưa trong tuần (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 8/5/2021 (mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi 25 360 2 Cụm QL N25-2 19 210 3 Cụm QL N31A (K0) 17 215 4 Cụm QL K41-KĐ 11 219 5 Cụm QL N25 12 206 6 Cụm QL Thai Thai 7 147 7 Cụm QL An Phú 19 320 8 Cụm QL N38 41 229 9 Cụm QL K9-N46 14 357 10 Xí nghiệp HM-BC 237 11 Cụm T10 3 308 12 Cụm kênh C 17 277 13 NQL Ba Thôn 10 122 14 NQL Gò Dưa 7 157

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao theo CV 329/CTY-TN ngày 6/5/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.