BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 9/5/2021 đến ngày 15/5/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Diện tích dự kiến nghiệm thu tưới vụ Đông Xuân: 18.878,4 ha đạt 99,8% so với kế hoạch và bằng 101% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó:

- Khu vực Củ Chi: 11.281 ha (lúa: 5.203,1 ha; rau màu: 3.951,02 ha; cây lâu năm 1.976,5 ha, thủy sản: 150,4 ha);

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 4.317,8 ha (lúa: 1.062,5 ha; cây lâu năm: 1.131,2 ha; thủy sản 78,8 ha; rau màu: 213,7 ha; ngăn mặn 1.831,7 ha);

- Khu vực Thủ Đức: Phục vụ tiêu thoát, ngăn triều 3.279,5 ha.

- Diện tích sản xuất vụ Hè Thu đến ngày 15/5/2021: 8.472,2 ha đạt đạt 63,4% so với kế hoạch, trong đó:

- Khu vực Củ Chi: 6.473,5 ha (lúa: 2.989,8 ha; rau màu: 1.434,0 ha; cây lâu năm  1.899,3 ha, thủy sản: 150,4 ha);

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 1.998,7 ha (lúa: 575 ha; cây lâu năm: 1.131,2 ha; thủy sản 78,8 ha; rau màu: 213,7 ha).

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 09/05/2021 đến ngày 15/05/2021: 7.707.415 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q (m3/s) | W(m3) | Q (m3/s) | W (m3) |
| 9/5/2021 | 13,67 | 13,20 | 0,70 | 9,87 | 852.959 | 2,74 | 236.938 |
| 10/5/2021 | 13,68 | 13,20 | 0,70 | 9,98 | 861.986 | 3,00 | 259.553 |
| 11/5/2021 | 13,54 | 13,07 | 0,70 | 9,87 | 852.959 | 3,09 | 266.665 |
| 12/5/2021 | 13,57 | 13,14 | 0,70 | 9,49 | 819.642 | 2,74 | 236.938 |
| 13/5/2021 | 13,44 | 13,05 | 0,70 | 8,99 | 776.983 | 2,65 | 228.904 |
| 14/5/2021 | 13,44 | 13,05 | 0,70 | 8,99 | 776.983 | 2,65 | 228.904 |
| 15/5/2021 | 13,74 | 13,24 | 0,70 | 10,18 | 879.760 | 4,96 | 428.240 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.821.273 |  | 1.886.142 |

Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 15/5/2021: 182.884.664 m3 (Qua CĐT K34: 141.990.136 m3; Qua CĐK N25: 40.894.528 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 15/05/2021): 18,59 m tương ứng dung tích 634,2 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,51 m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,25 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1,24 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1,20 m

+ Cống kênh C				:  + 1,25 m

+ Cống An Hạ				:  + 1,03 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn (‰) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7.8 |  | 2.8 | 1.8 |
| 2 | Cống kênh C | 7.3 | 6.8 | 2.4 | 0.5 |
| 3 | Cống kênh B | 7.2 | 6.9 | 1.8 | 0.6 |
| 4 | Cống kênh A | 7.2 | 7.3 | 1.2 | 0.6 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 7.0 |  | 0.6 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 7.0 |  | 0.6 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6.8 |  | 0.4 |  |
| 8 | Cống T10 | 6.8 |  | 0.2 |  |

4.Lượng mưa: Lượng mưa đo được tại các trạm như như sau:

STT Trạm Lượng mưa trong tuần (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 15/5/2021 (mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi không mưa 365 2 Cụm QL N25-2 không mưa 226 3 Cụm QL N31A (K0) 15 238 4 Cụm QL K41-KĐ không mưa 223 5 Cụm QL N25 35 265 6 Cụm QL Thai Thai 2 165 7 Cụm QL An Phú 8 361 8 Cụm QL N38 không mưa 231 9 Cụm QL K9-N46 không mưa 374 1 Xí nghiệp HM-BC 24 265 2 Cụm T10 34 378 3 Cụm kênh C 35 389 13 NQL Ba Thôn không mưa 122 14 NQL Gò Dưa không mưa 157

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao theo CV 329/CTY-TN ngày 6/5/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.