BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 16/5/2021 đến ngày 22/5/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

Diện tích sản xuất vụ Hè Thu đến ngày 22/5/2021: 8.669,3 ha đạt đạt 64,8% so với kế hoạch, trong đó:

- Khu vực Củ Chi: 6.663,6 ha (lúa: 3.079,9 ha; rau màu: 1.534,0 ha; cây lâu năm  1.899,3 ha, thủy sản: 150,4 ha);

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 2.005,7 ha (lúa: 582 ha; cây lâu năm: 1.131,2 ha; thủy sản 78,8 ha; rau màu: 213,7 ha).

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 16/05/2021 đến ngày 22/05/2021: 7.606.977 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 16/5/2021 | 13,74 | 13,24 | 0,70 | 10,18 | 879.760 | 4,96 | 428.240 |
| 17/5/2021 | 13,68 | 13,20 | 0,70 | 9,98 | 861.986 | 2,92 | 252.240 |
| 18/5/2021 | 13,60 | 13,20 | 0,70 | 9,11 | 786.882 | 2,74 | 236.938 |
| 19/5/2021 | 13,55 | 13,15 | 0,70 | 9,11 | 786.882 | 2,35 | 202.902 |
| 20/5/2021 | 13,60 | 13,20 | 0,70 | 9,11 | 786.882 | 2,74 | 236.938 |
| 21/5/2021 | 13,65 | 13,25 | 0,70 | 9,11 | 786.882 | 2,92 | 252.240 |
| 22/5/2021 | 13,74 | 13,29 | 0,70 | 9,66 | 834.614 | 3,17 | 273.593 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.723.886 |  | 1.883.090 |

Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 22/05/2021:           189.183.640 m3 (Qua CĐT K34:146.834.262 m3; Qua CĐK N25: 42.349.378 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 22/05/2021): 18,41 m tương ứng dung tích 612,92 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,41 m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,27 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1,26 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1,22 m

+ Cống kênh C				:  + 1,26 m

+ Cống An Hạ				:  + 1,02 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn (‰) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7.9 | 7.3 | 2.8 | 1.8 |
| 2 | Cống kênh C | 7.3 | 6.8 | 2.4 | 0.5 |
| 3 | Cống kênh B | 7.2 | 6.9 | 1.8 | 0.6 |
| 4 | Cống kênh A | 7.2 | 7.3 | 1.2 | 0.6 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 7.0 |  | 0.6 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6.9 |  | 0.6 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6.8 |  | 0.4 |  |
| 8 | Cống T10 | 6.8 |  | 0.2 |  |

4.Lượng mưa: Lượng mưa đo được tại các trạm như như sau:

STT Trạm Lượng mưa trong tuần (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 21/5/2021 (mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi 61 425 2 Cụm QL N25-2 66 292 3 Cụm QL N31A (K0) 83 320 4 Cụm QL K41-KĐ 77 300 5 Cụm QL N25 96 361 6 Cụm QL Thai Thai 30 212 7 Cụm QL An Phú 151 512 8 Cụm QL N38 28 258 9 Cụm QL K9-N46 19 383 10 Xí nghiệp HM-BC 120 386 11 Cụm T10 91 470 12 Cụm kênh C 125 516 13 NQL Ba Thôn 34 227 14 NQL Gò Dưa 106 263

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao theo CV 383/CTY-TN ngày 22/5/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.