BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 30/5/2021 đến ngày 5/6/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

Diện tích sản xuất vụ Hè Thu đến ngày 5/6/2021: 11.948,8 ha đạt 50,3% so với kế hoạch, trong đó:

- Khu vực Củ Chi: 6.663,6 ha (lúa: 3.079,9 ha; rau màu: 1.534,0 ha; cây lâu năm: 1.899,3 ha; thủy sản: 150,4 ha);

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 2.005,7 ha (lúa: 582 ha; cây lâu năm: 1.131,2 ha; thủy sản 78,8 ha; rau màu: 213,7 ha).

- Khu vực Thủ Đức: Phục vụ tiêu thoát, ngăn triều 3.279,5 ha.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 30/5/2021 đến ngày 5/6/2021: 6.985.727 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q (m3/s) | W(m3) | Q (m3/s) | W(m3) |
| 30/5/2021 | 13,66 | 13,32 | 0,70 | 8,40 | 725.469 | 2,24 | 193.459 |
| 31/5/2021 | 13,58 | 13,26 | 0,70 | 8,15 | 703.808 | 2,55 | 220.577 |
| 1/6/2021 | 13,68 | 13,25 | 0,70 | 9,44 | 815.856 | 1,87 | 161.860 |
| 2/6/2021 | 13,62 | 13,15 | 0,70 | 9,87 | 852.959 | 2,00 | 173.035 |
| 3/6/2021 | 13,64 | 13,17 | 0,70 | 9,87 | 852.959 | 2,24 | 193.459 |
| 4/6/2021 | 13,59 | 13,15 | 0,70 | 9,55 | 825.288 | 2,24 | 193.459 |
| 5/6/2021 | 13,65 | 13,18 | 0,70 | 9,87 | 852.959 | 2,55 | 220.577 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.629.300 |  | 1.356.427 |

Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 5/6/2021:  204.318.283 m3 (Qua CĐT K34: 158.761.175 m3; Qua CĐK N25: 45.557.108 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 5/6/2021): 19,07m tương ứng dung tích 706,37 triệu m3, mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,55 m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,29 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1,27 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1,24 m

+ Cống kênh C				:  + 1,28 m

+ Cống An Hạ				:  + 1,14 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn (‰) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7.0 | 6.7 | 0.9 | 0.6 |
| 2 | Cống kênh C | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.5 |
| 3 | Cống kênh B | 6.7 | 6.8 | 0.7 | 0.4 |
| 4 | Cống kênh A | 6.5 | 6.2 | 0.6 | 0.4 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6.0 |  | 0.4 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6.8 |  | 0.3 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6.4 |  | 0.3 |  |
| 8 | Cống T10 | 6.2 |  | 0.2 |  |

4.Lượng mưa: Lượng mưa đo được tại các trạm như như sau:

STT Trạm Lượng mưa trong tuần (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 4/6/2021(mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi 8 581 2 Cụm QL N25-2 459 3 Cụm QL N31A (K0) 5 457 4 Cụm QL K41-KĐ 443 5 Cụm QL N25 566 6 Cụm QL Thai Thai 9 269 7 Cụm QL An Phú 5 689 8 Cụm QL N38 6 455 9 Cụm QL K9-N46 34 570 10 Xí nghiệp HM-BC 14 542 11 Cụm T10 49 668 12 Cụm kênh C 44 642 13 NQL Ba Thôn 21 281 14 NQL Gò Dưa 21 442

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao theo CV 383/CTY-TN ngày 22/5/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.