BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 27/6/2021 đến ngày 3/7/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

Diện tích sản xuất vụ Hè Thu đến ngày 3/7/2021: 23.805,8 ha đạt 100,2 % so với kế hoạch, trong đó:

- Khu vực Củ Chi: 14.431,4 ha (lúa: 4.745,8 ha; rau màu: 2.780,6ha; cây lâu năm: 1.983,4 ha; thủy sản: 174,8 ha);

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 2.111,7 ha (lúa: 688,0  ha; cây lâu năm: 1.131,2 ha; thủy sản 78,8 ha; rau màu: 213,7 ha);

- Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

- Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 27/06/2021 đến ngày 03/07/2021:  8.848.391  m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q (m3/s) | W (m3) | Q (m3/s) | W (m3) |
| 27/6/2021 | 13,60 | 12,94 | 0,75 | 12,57 | 1.085.968 | 2,75 | 237.776 |
| 28/6/2021 | 13,71 | 13,00 | 0,70 | 12,13 | 1.048.355 | 3,61 | 311.878 |
| 29/6/2021 | 13,35 | 12,72 | 0,70 | 11,43 | 987.529 | 2,55 | 220.531 |
| 30/6/2021 | 13,55 | 12,85 | 0,70 | 12,05 | 1.040.947 | 3,47 | 299.866 |
| 1/7/2021 | 13,62 | 13,05 | 0,70 | 10,87 | 939.327 | 3,12 | 269.800 |
| 2/7/2021 | 13,68 | 13,14 | 0,70 | 10,58 | 914.274 | 3,30 | 285.229 |
| 3/7/2021 | 13,68 | 13,14 | 0,70 | 10,58 | 914.274 | 3,39 | 292.639 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.930.673 |  | 1.917.718 |

- Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 03/07/2021:  235.817.478 m3 (Qua CĐT K34: 183.821.213 m3; Qua CĐK N25: 51.996.265 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 03/07/2021): 18,34m tương ứng dung tích 605,08 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,78 m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1.22 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1.20 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1.15 m

+ Cống kênh C					:  + 1.22 m

+ Cống An Hạ					:  + 0.90 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH |
| --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 6.9 | 6.4 |
| 2 | Cống kênh C | 6.9 | 6.7 |
| 3 | Cống kênh B | 6.7 | 6.5 |
| 4 | Cống kênh A | 6.5 | 6.3 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6.0 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6.7 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6.4 |  |
| 8 | Cống T10 | 6.1 |  |

4.Lượng mưa:

STT Trạm Lượng mưa trong tuần (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 2/7/2021(mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi 606 2 Cụm QL N25-2 484 3 Cụm QL N31A (K0) 9 488 4 Cụm QL K41-KĐ 14 467 5 Cụm QL N25 576 6 Cụm QL Thai Thai 361 7 Cụm QL An Phú 828 8 Cụm QL N38 475 9 Cụm QL K9-N46 606 10 Xí nghiệp HM-BC 66 727 11 Cụm T10 35 823 12 Cụm kênh C 20 769 13 NQL Ba Thôn 6 371 14 NQL Gò Dưa 11 498

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao theo CV 383/CTY-TN ngày 22/5/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.