BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 22/8/2021 đến 28/8/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Diện tích phục vụ sản xuất vụ Hè Thu đến ngày 28/8/2021: 23.185,6 ha đạt 97,59% so với kế hoạch, trong đó:

+ Khu vực Củ Chi: 13.811,1 ha (lúa: 4.392,6ha; rau màu: 2.513,5ha; cây lâu năm: 1.983,4 ha; thủy sản: 174,8 ha; tiêu thoát nước: 4.746,8ha);

+ Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 6.094,9 ha (lúa: 883,0  ha; cây lâu năm: 1.131,2 ha; thủy sản 78,8 ha; rau màu: 213,7 ha; tiêu thoát nước: 3.788,3 ha);

+ Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

- Diện tích xuống giống vụ Mùa đến ngày 28/08/2021 là: 9.070,3 ha:

+ Tại khu vực Củ Chi: 4.527,8 ha trong đó: lúa 2.327,7  ha, cây lâu năm 1.983,4ha, thủy sản 174,8 ha và rau màu 41,9 ha;

+ Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 1.263,0 ha trong đó: 50ha lúa, cây lâu năm 1.131,2 ha, thủy sản 78,8 ha, rau màu 3ha;

+ Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

- Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 22/08/2021 đến ngày 28/08/2021: 7.196.829 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 22/8/2021 | 13,80 | 13,15 | 0,60 | 9,90 | 855.016 | 3,90 | 336.866 |
| 23/8/2021 | 13,75 | 13,05 | 0,60 | 10,27 | 887.292 | 2,72 | 234.773 |
| 24/8/2021 | 13,57 | 13,03 | 0,60 | 9,02 | 779.318 | 3,36 | 290.342 |
| 25/8/2021 | 13,30 | 12,90 | 0,60 | 7,76 | 670.730 | 2,08 | 180.063 |
| 26/8/2021 | 13,47 | 13,03 | 0,60 | 8,14 | 703.467 | 2,64 | 227.763 |
| 27/8/2021 | 13,75 | 13,10 | 0,60 | 9,90 | 855.016 | 3,30 | 284.704 |
| 28/8/2021 | 13,40 | 12,95 | 0,60 | 8,23 | 711.416 | 2,08 | 180.063 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.462.256 |  | 1.734.574 |

- Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 28/08/2021:  285.924.935 m3 (Qua CĐT K34:  223.727.400 m3; Qua CĐK N25:  62.197.535 m3).

- Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 28/08/2021): 19,80m tương ứng dung tích 774,20 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,32m.

3. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1.30 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1.28 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1.23 m

+ Cống kênh C				:  + 1.30 m

+ Cống An Hạ				:  + 1.20 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH |
| --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7.1 | 6.4 |
| 2 | Cống kênh C | 7.0 | 6.5 |
| 3 | Cống kênh B | 6.7 | 6.3 |
| 4 | Cống kênh A | 6.5 | 6.4 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 5.8 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6.7 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6.6 |  |
| 8 | Cống T10 | 6.5 |  |

4.Lượng mưa:

STT Trạm Lượng mưa trong tuần (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 27/8/2021(mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi 13 959 2 Cụm QL N25-2 11 779 3 Cụm QL N31A (K0) 6 736 4 Cụm QL K41-KĐ 8 724 5 Cụm QL N25 - 696 6 Cụm QL Thai Thai - 603 7 Cụm QL An Phú 45 1.273 8 Cụm QL N38 19 699 9 Cụm QL K9-N46 7 882 10 Xí nghiệp HM-BC 42 1.154 11 Cụm T10 13 1.123 12 Cụm kênh C 21.5 1.048 13 NQL Ba Thôn 18 843 14 NQL Gò Dưa 27 835

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.