BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 5/9/2021 đến 11/9/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Diện tích phục vụ sản xuất vụ Hè Thu đến ngày 11/9/2021: 23.185,6 ha đạt 97,59% so với kế hoạch, trong đó:

+ Khu vực Củ Chi: 13.811,1 ha (lúa: 4.392,6ha; rau màu: 2.513,5ha; cây lâu năm: 1.983,4 ha; thủy sản: 174,8 ha; tiêu thoát nước: 4.746,8ha);

+ Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 6.094,9 ha (lúa: 883,0  ha; cây lâu năm: 1.131,2 ha; thủy sản 78,8 ha; rau màu: 213,7 ha; tiêu thoát nước: 3.788,3 ha);

+ Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

- Diện tích xuống giống vụ Mùa đến ngày 11/9/2021 là: 9.523,9 ha:

+ Tại khu vực Củ Chi: 4.890,1 ha trong đó: lúa 2.649,2  ha, cây lâu năm 1.983,4ha, thủy sản 174,8 ha và rau màu 82,6 ha;

+ Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 1.354,4 ha trong đó: 70ha lúa, cây lâu năm 1.086,9 ha, thủy sản 78,8 ha, rau màu 118,7ha;

+ Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

- Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 5/09/2021 đến ngày 11/09/2021:    6.345.021 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 5/9/2021 | 13,20 | 12,80 | 0,60 | 7,76 | 670.730 | 2,08 | 180.063 |
| 6/9/2021 | 13,55 | 13,05 | 0,60 | 8,68 | 749.899 | 2,95 | 254.647 |
| 7/9/2021 | 13,55 | 13,03 | 0,60 | 8,85 | 764.750 | 2,95 | 254.647 |
| 8/9/2021 | 13,10 | 12,60 | 0,60 | 8,68 | 749.899 | 2,08 | 180.063 |
| 9/9/2021 | 13,40 | 13,00 | 0,60 | 7,76 | 670.730 | 1,47 | 127.324 |
| 10/9/2021 | 13,25 | 12,85 | 0,60 | 7,76 | 670.730 | 2,08 | 180.063 |
| 11/9/2021 | 13,40 | 12,95 | 0,60 | 8,23 | 711.416 | 2,08 | 180.063 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 4.988.153 |  | 1.356.868 |

- Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2020 đến ngày 11/09/2021:  299.631.114 m3 (Qua CĐT K34:   234.203.111 m3; Qua CĐK N25:  65.428.003 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 11/09/2021): 20,58m tương ứng dung tích 879,20 triệu m3, mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,45m.

3. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1.38 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1.36 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1.35 m

+ Cống kênh C				:  + 1.37 m

+ Cống An Hạ				:  + 1.16 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH |
| --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7.1 | 6.6 |
| 2 | Cống kênh C | 6.8 | 6.5 |
| 3 | Cống kênh B | 6.6 | 6.4 |
| 4 | Cống kênh A | 6.5 | 6.2 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 5.7 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6.5 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6.3 |  |
| 8 | Cống T10 | 6.3 |  |

4.Lượng mưa:

STT Trạm Lượng mưa trong tuần (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 11/9/2021(mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi 96 1.102 2 Cụm QL N25-2 40 880 3 Cụm QL N31A (K0) 64 941 4 Cụm QL K41-KĐ 69 931 5 Cụm QL N25 44 931 6 Cụm QL An Phú 67 1.392 7 Cụm QL N38 80 870 8 Cụm QL K9-N46 84 1.028 9 Xí nghiệp HM-BC 14 1.332 10 Cụm T10 39 1.301 11 Cụm kênh C 48 1.139 12 NQL Ba Thôn 15 858 13 NQL Gò Dưa 65 916

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.