BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất trong tuần

(từ ngày 27/2/2021 đến ngày 5/3/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Khu vực Củ Chi:

Diện tích xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 05/03/2021 là    6.493,5ha (Công trình kênh Đông: 4.561,7ha,  Công trình An Phú–Phú Mỹ Hưng: 10,4ha, Công trình Thai Thai–Bến Súc: 4,8ha, Công trình Tân Thạnh Đông: 575,6ha, Các tuyến kênh T1-T4 Tân Phú Trung: 485,0 ha, Cây Xanh–Bà Bếp: 56 ha; Bắc Rạch Tra: 800ha).

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh:

Diện xuống giống vụ Đông Xuân 2020-2021 đến ngày 26/2/2021 là 3.619 ha (Lúa: 1.008 ha; Thủy sản: 77 ha; Cây lâu năm: 2.191 ha; Cây trồng khác: 343 ha).

- Khu vực Thủ Đức: Diện tích tiêu thoát nước, ngăn triều là 3.279,5 ha.

- TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

1.Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 27/02/2021 đến ngày 5/03/2021:  8.728.269 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 27/2/2021 | 13,81 | 13,25 | 0,80 | 12,38 | 1.069.959 | 2,71 | 234.077 |
| 28/2/2021 | 13,64 | 13,22 | 0,80 | 10,72 | 926.611 | 2,10 | 181.315 |
| 1/3/2021 | 13,68 | 13,20 | 0,80 | 11,47 | 990.589 | 2,71 | 234.077 |
| 2/3/2021 | 13,60 | 13,15 | 0,80 | 11,10 | 959.134 | 2,71 | 234.077 |
| 3/3/2021 | 13,79 | 13,25 | 0,80 | 12,16 | 1.050.679 | 3,73 | 322.652 |
| 4/3/2021 | 13,74 | 13,25 | 0,80 | 11,58 | 1.000.855 | 3,83 | 331.034 |
| 5/3/2021 | 13,60 | 13,15 | 0,80 | 11,10 | 959.134 | 2,71 | 234.077 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.956.960 |  | 1.771.308 |

- Lượng nước sử dụng trong vụ Đông Xuân 2020-2021 từ ngày 01/12/2020 đến ngày 5/03/2021: 107.749.293 m3, đạt 30% so với kế hoạch và 100% so với cùng kỳ 2020 (nông nghiệp, thủy sản: 88.486.413 m3; sinh hoạt, công nghiệp:19.262.880 m3).

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 5/03/2021): +21,21 tương ứng dung tích 972,23 triệu m3, mực nước thấp hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,29m.

3.  Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				: + 1,42 m

+ Cống Ba Thôn				: + 1,40 m

+ Cống kênh C					: + 1,39 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	: + 1,30 m

+ Cống An Hạ					: + 1,15 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH (cm) | Độ mặn (%o) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,0 | 6,9 | 5.5 | 1.1 |
| 2 | Cống kênh C | 7,0 | 6,7 | 5.3 | 0.8 |
| 3 | Cống kênh B | 6,9 | 6,8 | 3.2 | 0.7 |
| 4 | Cống kênh A | 6,8 | 6,7 | 2.2 | 0.7 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,8 |  | 1.8 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,8 | 6,7 | 1.2 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,7 | 6,7 | 0.8 | 0.4 |
| 8 | Cống T10 | 6,6 |  | 0.4 |  |

- TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường.

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đợt triều cường cao cuối tháng 2/2021 theo CV 137/CTY-TN ngày 25/2/2021 đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.