BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 06/03/2022 đến 12/03/2022)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Diện tích phục vụ sản xuất vụ Đông xuân đến ngày 12/03/2022 là: 16.447,6 ha, đạt 24,8% so với kế hoạch năm 2022:

- Khu vực Củ Chi: 7.319,7ha trong đó: lúa 4.574,1ha, cây lâu năm 1.983,5 ha, thủy sản 178,1ha và rau màu 584,0 ha;

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 5.848,4 ha trong đó: lúa 845,3ha, cây lâu năm 2.383,9ha, thủy sản 74,3 ha, rau màu 197,2 ha;

- Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

- Diện tích thu hoạch vụ Đông xuân:

- Khu vực Củ Chi:

- Lúa: 2.367,4 ha (xã Phước Thạnh: 353,0ha, Trung Lập Hạ: 410,2ha, Phước Hiệp: 89,0ha, Trung Lập Thượng: 785,5 ha và Phú Mỹ Hưng: 24,4 ha; Tân An Hội: 50,0 ha, Tân Thông Hội: 11,0ha, An Phú-Phú Mỹ Hưng: 9,6 ha, Thái Mỹ: 41,5ha).

- Rau màu: 163,0 ha (xã Trung Lập Thượng: 45,5ha, Trung Lập Hạ: 14,7ha, Phước Thạnh: 17,6ha,Thái Mỹ: 1ha và Tân Thông Hội: 0,6ha).

- Khu vực Hóc môn-Bình Chánh: Hiện trên khu vực đã thu hoạch 513 ha lúa (xã Tân Thới Nhì: 100 ha, Xuân Thới Thượng: 30ha, Xuân Thới Sơn: 30ha, Tân Kiên: 45 ha, Tân Nhựt: 150ha, Tân Tạo A: 85ha, Vĩnh Lộc B: 8 ha, Lê Minh Xuân: 65ha).

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

- Lượng nước sử dụng:

a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 6/3/2022 đến ngày 12/3/2022:  7.737.072 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 6/3/2022 | 13,68 | 13,31 | 0,70 | 8,76 | 756.798 | 3,32 | 286.684 |
| 7/3/2022 | 14,00 | 13,35 | 0,70 | 8,52 | 736.060 | 5,07 | 437.917 |
| 8/3/2022 | 14,00 | 13,32 | 0,70 | 8,64 | 746.501 | 2,71 | 234.077 |
| 9/3/2022 | 13,69 | 13,25 | 0,70 | 9,55 | 825.288 | 3,73 | 322.652 |
| 10/3/2022 | 13,60 | 13,25 | 0,70 | 8,52 | 736.060 | 2,71 | 234.077 |
| 11/3/2022 | 13,60 | 13,26 | 0,70 | 8,40 | 725.469 | 7,90 | 682.463 |
| 12/3/2022 | 13,67 | 13,32 | 0,70 | 8,52 | 736.060 | 3,21 | 276.963 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.262.238 |  | 2.474.834 |

b. Tổng lượng nước sử dụng vụ Đông Xuân 2021-2022: Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 12/3/2022: 91.148.079 m3 đạt 71% so với kế hoạch và bằng 80% so với cùng kỳ năm 2021 (Qua CĐT K34: 71.339.756 m3; Qua CĐK N25: 19.808.323 m3).

- Tình hình điều tiết nước:

- Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy;

- Hiện nay bước vào giai đoạn thu hoạch vụ Đông Xuân 2021-2022 một số tuyến kênh nhu cầu sử dụng nước không cao như N31, N32, N34, N30, N28 và trên địa bàn 3 xã Trung Lập Thượng Hạ, Trung Lập Thượng, Phước Hiệp đã xuống giống sớm vụ Hè Thu;

- Chất lượng nguồn nước kênh Đông ổn định, độ đục quan trắc dao động từ (11,9÷22,8) NTU. Ngày 11/3/2022 trên kênh Đông xuất hiện bọt tảo lơ lửng trên mặt nước, mật độ thấp.

- Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 12/3/2022): 22,62m tương ứng dung tích 1.211,36 triệu m3, mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 1,66m.

4.Lượng mưa trong tuần:

| STT | Trạm | Lượng mưa trong tuần (mm) | Tổng lượng mưa đến ngày 12/3/2022(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xí nghiệp Củ Chi | 4,0 | 17 |
| 2 | N25-2 | - | 26 |
| 3 | N31A (K0) | 4,0 | 15 |
| 4 | K41-KĐ | 3,0 | 13 |
| 5 | N25 | 17,5 | 51 |
| 6 | N38 | - | 5 |
| 7 | K9-N46 | 1,8 | 10 |
| 8 | An Phú | 9,6 | 74 |
| 9 | Thai Thai - Bến Súc | 3,5 | 35 |
| 10 | Xí nghiệp HM-BC |  | 145 |
| 11 | Cụm T10 | 15 | 136 |
| 12 | Xí nghiệp Củ Chi | 4,0 | 17 |

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,34 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1,32 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1,29 m

+ Cống kênh C					:  + 1,33 m

+ Cống An Hạ					:  + 1,18 m

| Diễn biến chất lượng nước: |
| --- |
| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,2 | 6,7 | 2,7 | 0,9 |
| 2 | Cống kênh C | 7,0 | 6,0 | 2,2 | 0,6 |
| 3 | Cống kênh B | 6,6 | 5,9 | 1,7 | 0,8 |
| 4 | Cống kênh A | 6,6 | 6,4 | 1,1 | 0,6 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,6 |  | 0,6 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,5 |  | 0,6 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,5 |  | 0,2 |  |
| 8 | Cống T10 | 6,4 |  | 0,2 |  |

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.