BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 20/3/2022 đến 26/3/2022)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Diện tích phục vụ sản xuất vụ Đông xuân đến ngày 26/3/2022 là: 16.456,4 ha, đạt 24,8% so với kế hoạch năm 2022:

- Khu vực Củ Chi: 7.328,5ha trong đó: lúa 4.574,1ha, cây lâu năm 2.183,4 ha, thủy sản 195,1ha và rau màu 375,9 ha;

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 5.848,4 ha trong đó: lúa 845,3ha, cây lâu năm 2.383,9ha, thủy sản 74,3 ha, rau màu 197,2 ha;

- Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

- Diện tích thu hoạch vụ Đông xuân:

- Khu vực Củ Chi:

- Lúa: 3.067,9 ha (xã Phước Thạnh: 353,1ha, Trung Lập Hạ: 520,9ha, Phước Hiệp: 115,4ha, Trung Lập Thượng: 927,5 ha và Phú Mỹ Hưng: 45,9 ha; Tân An Hội: 130,7 ha, Tân Thông Hội: 16,7ha, An Phú-Phú Mỹ Hưng: 9,6 ha, Thái Mỹ: 41,5ha, Tân Phú Trung: 482,0 ha, Nhuận Đức: 240,4 ha, An Nhơn Tây: 193,8 ha).

- Rau màu: 281,0 ha (xã Trung Lập Thượng: 135,5ha, Trung Lập Hạ: 14,7ha, Phước Thạnh: 17,6ha,Thái Mỹ: 30,5ha và Tân Thông Hội: 0,6ha, Tân Phú Trung: 3,0, An Nhơn Tây: 9,2ha; Nhuận Đức: 65,5ha;  Tân Thông Hội 0,6 ha).

- Khu vực Hóc môn-Bình Chánh: Hiện trên khu vực đã thu hoạch 700,5 ha (xã Tân Thới Nhì: 200 ha, Xuân Thới Thượng: 35ha, Xuân Thới Sơn: 45ha, Tân Kiên: 45 ha, Tân Nhựt: 170ha, Tân Tạo A: 95ha, Vĩnh Lộc B: 8,5 ha, Lê Minh Xuân: 102ha).

- Diện tích xuống giống vụ Hè Thu đến ngày 26/3/2022:

- Khu vực Củ Chi đã xuống giống vụ Hè thu, diện tích: 322,7 ha lúa (xã Trung Lập Thượng: 67,7ha; Trung Lập Hạ: 93,4 ha; Phước Thạnh: 120ha; Phước Hiệp: 19,9 ha; Tân An Hội 10,2ha, An Nhơn Tây: 9,5ha, Nhuận Đức: 2ha);

- Khu vực Hóc Môn – Bình Chánh với diện tích lúa 18 ha (xã Tân Thới Nhì: 8ha, Xuân Thới Sơn: 10ha).

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

- Lượng nước sử dụng:

a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 20/03/2022 đến ngày 26/3/2022: 6.584.975 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 3/20/2022 | 13,64 | 13,32 | 0,70 | 8,15 | 703.808 | 2,84 | 245.502 |
| 3/21/2022 | 13,63 | 13,30 | 0,70 | 8,27 | 714.721 | 2,71 | 234.077 |
| 3/22/2022 | 13,50 | 13,22 | 0,70 | 7,62 | 658.352 | 2,71 | 234.077 |
| 3/23/2022 | 13,63 | 13,30 | 0,70 | 8,27 | 714.721 | 2,71 | 234.077 |
| 3/24/2022 | 13,58 | 13,26 | 0,70 | 8,15 | 703.808 | 2,84 | 245.502 |
| 3/25/2022 | 13,56 | 13,23 | 0,70 | 8,27 | 714.721 | 2,57 | 222.065 |
| 3/26/2022 | 13,58 | 13,24 | 0,70 | 8,40 | 725.469 | 2,71 | 234.077 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 4.935.600 |  | 1.649.375 |

b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2021 đến 26/03/2022 là 104,5 triệu m3, bằng 80% so cùng kỳ và bằng 30% kế hoạch năm (trong đó K34+644: 82,2 triệu m3, K0 - N25: 22,3 triệu m3)

- Tình hình điều tiết nước:

- Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy. Hiện nay trên địa bàn đã xuống giống vụ Hè Thu khoảng 322,7ha (tập trung trên các tuyến kênh N27, N29, N35, N36, N39, N41A, N41,…).

- Chất lượng nguồn nước kênh Đông ổn định, độ đục quan trắc dao động từ 9,5÷13,3 NTU và PH dao động từ 7,3÷7,4.

- Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 26/3/2022): 22,11m tương ứng dung tích 1.120,58 triệu m3, mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 1,85m.

4.Lượng mưa trong tuần:

| STT | Trạm | Lượng mưa trong tuần (mm) | Tổng lượng mưa đến ngày 25/3/2022(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xí nghiệp Củ Chi | 29 | 39 |
| 2 | N25-2 |  | 20 |
| 3 | N31A (K0) |  | 32 |
| 4 | K41-KĐ |  | 12 |
| 5 | N25 |  | 19 |
| 6 | N38 | 8 | 11 |
| 7 | K9-N46 | 61 | 65 |
| 8 | An Phú | 11 | 65 |
| 9 | Thai Thai - Bến Súc | 7 | 29 |
| 10 | Xí nghiệp HM-BC |  | 183 |
| 11 | Cụm T10 |  | 159 |
| 12 | Cụm kênh C |  | 18 |
| 13 | Ông Đụng | 20 | 78 |
| 14 | Ba Thôn | 18 | 77 |
| 15 | Gò Dưa | 30 | 44 |

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,38 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1,36 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1,33 m

+ Cống kênh C					:  + 1,35 m

+ Cống An Hạ					:  + 1,10 m

| Diễn biến chất lượng nước: |
| --- |
| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 6,8 | 6,3 | 3,2 | 1,3 |
| 2 | Cống kênh C | 6,8 | 6,6 | 2,5 | 0,6 |
| 3 | Cống kênh B | 6,5 | 6,4 | 2,1 | 0,7 |
| 4 | Cống kênh A | 6,3 | 6,1 | 1,3 | 0,4 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,7 |  | 0,4 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,6 |  |  |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,2 |  | 0,2 |  |
| 8 | Cống T10 | 6,3 |  | 0,2 |  |

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.