BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 27/3/2022 đến 2/4/2022)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

Diện tích phục vụ sản xuất đến ngày 02/04/2022 là: 24.304,5 ha, đạt 36,6% so với kế hoạch năm 2022, trong đó:

- Diện tích phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân là: 16.526,2 ha, đạt 24,9% so với kế hoạch năm 2022:

- Khu vực Củ Chi: 7.398,3 ha trong đó: lúa 4.561,5 ha, cây lâu năm 2.089,4 ha, thủy sản 203,4 ha và rau màu 544,0 ha;

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 5.848,4 ha trong đó: lúa 845,3ha, cây lâu năm 2.335,8ha, thủy sản 74,3 ha, rau màu 197,2 ha, ngăn mặn: 2.395,7ha;

- Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

- Diện tích xuống giống vụ Hè Thu đến ngày 02/04/2022: 7.778,3 ha, đạt 11,7% so với kế hoạch năm 2022:

- Khu vực Củ Chi:

- Lúa: 823,2 ha lúa (xã Trung Lập Thượng: 368,0ha; Trung Lập Hạ: 113,9 ha; Phước Thạnh: 262,6 ha; Phước Hiệp: 36,9 ha; Tân An Hội 28,6ha, An Nhơn Tây: 11,2ha, Nhuận Đức: 2ha);

- Rau màu: 22,2 ha (xã Trung Lập Thượng: 3,0ha, Trung Lập Hạ: 1,0ha, Phước Thạnh: 18,2ha).

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh với diện tích lúa 18 ha (xã Tân Thới Nhì: 8ha, Xuân Thới Sơn: 10ha)

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

- Lượng nước sử dụng:

a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 27/03/2022 đến ngày 2/4/2022: 7.023.188 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q (m3/s) | W (m3) | Q (m3/s) | W (m3) |
| 27/3/2022 | 13,72 | 13,34 | 0,70 | 8,88 | 766.957 | 2,97 | 256.418 |
| 28/3/2022 | 13,66 | 13,30 | 0,70 | 8,64 | 746.501 | 2,71 | 234.077 |
| 29/3/2022 | 13,62 | 13,28 | 0,70 | 8,40 | 725.469 | 2,71 | 234.077 |
| 30/3/2022 | 13,66 | 13,30 | 0,70 | 8,64 | 746.501 | 2,84 | 245.502 |
| 31/3/2022 | 13,66 | 13,30 | 0,70 | 8,64 | 746.501 | 2,84 | 245.502 |
| 01/4/2022 | 13,72 | 13,32 | 0,70 | 9,11 | 786.882 | 2,97 | 256.418 |
| 02/4/2022 | 13,72 | 13,32 | 0,70 | 9,11 | 786.882 | 2,84 | 245.502 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.305.694 |  | 1.717.494 |

b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2021 đến 2/4/2022 là 111,5 triệu m3, bằng 81% so cùng kỳ và bằng 31,6% kế hoạch năm (trong đó K34+644: 87,5 triệu m3, K0 - N25: 24,0 triệu m3).

- Tình hình điều tiết nước:

- Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy. Trên địa bàn đang xuống giống vụ Hè Thu (tập trung trên các tuyến kênh N27, N29, N31, N32, N35, N36, N39, N41A, N41,…). Hiện đang tập trung kiểm tra hiện trạng công trình và chất lượng nguồn nước trong đợt cắt, giảm nước chuyển vụ vụ Đông Xuân 2021-2022 sang vụ Hè Thu 2022 từ ngày 1/4/2022 đến 15/4/2022.

- Chất lượng nguồn nước kênh Đông trong tuần ổn định, độ đục quan trắc dao động từ (10,6÷18,4) NTU và PH dao động từ (7,2÷7,4).

- Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 2/4/2022): 22,01m tương ứng dung tích 1.102,78 triệu m3, mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 2,13m.

4.Lượng mưa trong tuần:

| STT | Trạm | Lượng mưa trong tuần (mm) | Tổng lượng mưa đến ngày 01/4/2022(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xí nghiệp Củ Chi | 120 | 159 |
| 2 | N25-2 | 57 | 77 |
| 3 | N31A (K0) | 84 | 116 |
| 4 | K41-KĐ | 72 | 84 |
| 5 | N25 | 77 | 95 |
| 6 | N38 | 74 | 85 |
| 7 | K9-N46 | 51 | 117 |
| 8 | An Phú | 37 | 102 |
| 9 | Thai Thai - Bến Súc | 51 | 81 |
| 10 | Xí nghiệp HM-BC | 32 | 215 |
| 11 | Cụm T10 | 37 | 196 |
| 12 | Cụm kênh C | 64 | 82 |
| 13 | Ông Đụng | 20 | 98 |
| 14 | Ba Thôn | 15 | 92 |
| 15 | Gò Dưa | 1,0 | 45 |

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,46 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1,43 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1,42 m

+ Cống kênh C					:  + 1,44 m

+ Cống An Hạ					:  + 1,26 m

| Diễn biến chất lượng nước: |
| --- |
| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 6,8 | 6,2 | 2,9 | 0,9 |
| 2 | Cống kênh C | 6,7 | 6,5 | 2,4 | 0,5 |
| 3 | Cống kênh B | 6,5 | 6,1 | 1,8 | 0,5 |
| 4 | Cống kênh A | 6,3 | 6,0 | 1,2 | 0,4 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,3 |  | 0,7 |  |
| 6 | Cống An Hạ | 6,2 |  | 0,2 |  |
| 7 | Cống T10 | 6,0 |  | 0,2 |  |

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.