BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 24/9/2022 đến 30/10/2022)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Diện tích phục vụ đến ngày 30/9/2022: 53.361,2 ha; trong đó: vụ Đông Xuân: 16.526,1 ha, vụ Hè Thu: 25.246,3 ha, vụ Mùa: 11.588,8 ha; Diện tích xuống giống vụ mùa: 3.661,8 ha, cụ thể:

- Khu vực Củ Chi:

- Diện tích lúa: 3.106,4 ha; trong đó: Trung Lập Thượng: 968,2 ha, Trung Lập Hạ: 517,5 ha, Thái Mỹ: 282,7 ha, Phước Hiệp: 145,9 ha; Phước Thạnh 423,8 ha, An Nhơn Tây: 187,5 ha, Nhuận Đức: 215,8 ha, Phú Mỹ Hưng: 50,0 ha, Tân An Hội 297,7 ha, Tân Thông Hội: 3,7 ha, Tân Phú Trung: 3,4, Thai Thai–Bến Súc: 3,9 ha, An phú – Phú Mỹ Hưng: 6,3 ha.

- Diện tích rau màu: 201,7 ha; trong đó: Trung Lập Thượng: 37,5 ha, Trung Lập Hạ: 13,5 ha, Thái Mý: 14,1 ha, Phước Hiệp: 14,1ha, Phước Thạnh: 22,7 ha, An Nhơn Tây 8,4 ha, Nhuận Đức: 72,5 ha, Phú Mỹ Hưng: 3,6 ha, Phước Vĩnh An: 1,3 ha, Tân An Hội: 6,0 ha, Tân Thông Hội: 0,9 ha, Tân Phú Trung 7,2 ha, cây xanh Bà Bếp: 69,7 ha;

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh:

- Diện tích lúa: 176,0 ha; trong đó: Xã Xuân Thới Thượng 5 ha; Xã Tân Kiên 15,0 ha, xã Tân Nhựt 30,0 ha, Xã Lê Minh Xuân 110,0 ha, Vĩnh Lộc B 6,0 ha, Tân Tạo A 10,0 ha;

- Diện tích rau màu: 108,0 ha; trong đó: Xã Tân Thới Nhì 1,7 ha, Xã Xuân Thới Thượng 18,3 ha, Xã Tân Kiên 0,6 ha, xã Tân Nhựt 2,0 ha, Xã Lê Minh Xuân 83,9 ha, Vĩnh Lộc B 1,5 ha.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 24/09/2022 đến ngày 30/09/2022:7.167.020 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 24/09/2022 | 13,72 | 13,40 | 0,90 | 10,59 | 914.932 | 3,43 | 296.086 |
| 25/09/2022 | 13,66 | 13,37 | 0,90 | 10,08 | 870.990 | 2,00 | 173.035 |
| 26/09/2022 | 13,69 | 13,40 | 0,80 | 8,91 | 769.967 | 3,32 | 286.684 |
| 27/09/2022 | 13,52 | 13,20 | 0,80 | 9,36 | 808.813 | 1,71 | 148.043 |
| 28/09/2022 | 13,27 | 13,12 | 0,90 | 7,25 | 626.411 | 2,27 | 195.843 |
| 29/09/2022 | 13,64 | 13,37 | 0,90 | 9,73 | 840.419 | 2,71 | 234.077 |
| 30/09/2022 | 13,58 | 13,34 | 0,90 | 9,17 | 792.355 | 2,42 | 209.365 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.623.887 |  | 1.543.133 |

b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2021 đến 30/09/2022 là 293,01 triệu m3, bằng 92,1% so cùng kỳ và bằng 81,9% kế hoạch năm (trong đó K34+644: 229,31 triệu m3, K0-N25: 63,70 triệu m3).

c. Tình hình điều tiết nước:

Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

2.Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Chất lượng nguồn nước kênh Đông: độ đục dao động từ (60,4 ÷ 67,9) NTU và PH dao động từ (7,45 ÷ 7,68).

3.Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 30/9/2022): 23,90 tương ứng dung tích 1.467 triệu m3, mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 1,74 m.

4.Lượng mưa trong tuần:

| STT | Trạm | Lượng mưa trong tuần (mm) | Tổng lượngmưa đến ngày 30/9/2022 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xí nghiệp Củ Chi | 56 | 1.177 |
| 2 | N25-2 | 34 | 925 |
| 3 | N31A (K0) | 79 | 1.169 |
| 4 | K41-KĐ | 74 | 989 |
| 5 | N25 | 30 | 964 |
| 6 | N38 | 77 | 1.050 |
| 7 | K9-N46 | 55 | 998 |
| 8 | An Phú | 40 | 1.101 |
| 9 | Thai Thai - Bến Súc | 35 | 796 |
| 10 | Xí nghiệp HM-BC | 49 | 1.820 |
| 11 | Cụm T10 | 54 | 1.669 |
| 12 | Cụm kênh C | 152 | 1.389 |
| 13 | Ông Đụng | 10 | 1.024 |
| 14 | Ba Thôn | 12 | 1.117 |
| 15 | Gò Dưa | 67 | 1.433 |

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,54 m

+ Cống Ba Thôn			:  + 1,52 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1,50 m

+ Cống kênh C				:  + 1,53 m

+ Cống An Hạ				:  + 1,46 m

| Diễn biến chất lượng nước: |
| --- |
| STT | Vị trí | Độ pH |
|  |  | Phía sông | Phía đồng |
| 1 | Cống Tân Kiên | 6.9 | 6.4 |
| 2 | Cống kênh C | 7.0 | 6.6 |
| 3 | Cống kênh B | 6.6 | 6.5 |
| 4 | Cống kênh A | 6.4 | 6.2 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6.0 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6.7 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6.3 |  |
| 8 | Cống T10 | 6.3 |  |

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.