BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 03/12/2022 đến 09/12/2022)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Diện tích phục vụ vụ Mùa 2022:

Diện tích phục vụ đến ngày 09/12/2022: 67.124,4 ha; trong đó: vụ Đông Xuân: 16.526,1 ha, vụ Hè Thu: 25.246,3 ha, vụ Mùa: 25.352,0 ha, cụ thể:

- Khu vực Củ Chi đã thu hoạch xong;

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh đã thu hoạch rau màu xong với diện tích 108,0 ha và đang tiến hành thu hoạch lúa ở xã Lê Minh Xuân với diện tích: 125,0 ha, Vĩnh lộc B: 5ha.

- Diện tích phục vụ vụ Đông Xuân 2022-2023:

- Hiện nay khu vực Củ Chi đang xuống giống với diện tích 1.551,5 ha; cụ thể:

+ Diện tích lúa: 1.470,7 ha; trong đó: Trung Lập Thượng: 497,2 ha, Trung Lập Hạ: 279,6 ha, Thái Mỹ: 38,5 ha, Phước Thạnh: 247,4 ha, Phước Hiệp: 32,4 ha, An Nhơn Tây: 9,5 ha, Nhuận Đức: 21,5 ha, Phước Vĩnh An: 7,0 ha, Tân An Hội: 12,0 ha, Tân Thông Hội: 7,2 ha, Tân Phú Trung: 300,0 ha, Thai Thai – Bến Súc: 6,4 ha, Tân Thạnh Đông: 10,0 ha, Cây Xanh – Bà Bếp: 2,0 ha.

+ Diện tích rau màu: 80,8 ha; trong đó: Trung Lập Thượng: 49,7 ha, Phước Thạnh: 15,5 ha, Phước Hiệp: 10,1 ha, Tân Thông Hội: 0,5 ha, Tân Phú Trung: 5,0 ha.

- Khu vực Hóc Môn – Bình Chánh đang xuống giống lúa với diện tích 265,0 ha; cụ thể: Xã Tân Thới Nhì: 120,0 ha, xã Xuân Thới Sơn: 15,0 ha, xã Xuân Thới Thượng: 15 ha, Xã Tân Kiên 15 ha, Xã Tân Nhựt: 50,0 ha, xã Lê Minh Xuân: 40,0 ha, phường Tân Tạo A: 10,0 ha.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

a. Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 03/12/2022 đến ngày 09/12/2022:7.827.616 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 03/12/2022 | 13,60 | 13,35 | 0,9 | 9,36 | 808.693 | 3,35 | 289.232 |
| 04/12/2022 | 13,75 | 13,40 | 0,9 | 11,07 | 956.859 | 3,18 | 274.389 |
| 05/12/2022 | 13,73 | 13,42 | 0,9 | 10,42 | 900.523 | 3,18 | 274.389 |
| 06/12/2022 | 13,68 | 13,41 | 0,9 | 9,73 | 840.419 | 2,99 | 258.697 |
| 07/12/2022 | 13,68 | 13,40 | 0,9 | 9,91 | 855.841 | 2,99 | 258.697 |
| 08/12/2022 | 13,66 | 13,37 | 0,9 | 10,08 | 870.990 | 2,99 | 258.697 |
| 09/12/2022 | 13,55 | 13,32 | 0,9 | 8,98 | 775.672 | 2,37 | 204.518 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 6.008.997 |  | 1.818.619 |

b. Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2022 đến 09/12/2022 là 9,90 triệu m3, bằng 119,67% so cùng kỳ (trong đó K34+644: 7,62 triệu m3, K0 - N25: 2,28 triệu m3).

c. Tình hình điều tiết nước:

Tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy nước kênh Đông, khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

2.Chất lượng nguồn nước kênh Đông: Độ đục dao động từ (39,6 ÷ 59,6) NTU và PH dao động từ (7,30 ÷ 7,56).

3.Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 9/12/2022): 24,36 m

4.Lượng mưa trong tuần:

| STT | Trạm | Lượng mưa trong tuần (mm) | Tổng lượng mưa đến ngày 9/12/2022 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xí nghiệp Củ Chi | 134 | 1.842 |
| 2 | N25-2 | 60 | 1.274 |
| 3 | N31A (K0) | 48 | 1.609 |
| 4 | K41-KĐ | 49 | 1.343 |
| 5 | N25 | 67 | 1.226 |
| 6 | N38 | 63 | 1.435 |
| 7 | K9-N46 | 136 | 1.612 |
| 8 | An Phú | 37 | 1.291 |
| 9 | Xí nghiệp HM-BC | 79 | 2.425 |
| 10 | Cụm T10 | 88 | 2.353 |
| 11 | Cụm kênh C | 39 | 1.861 |
| 12 | Ông Đụng |  | 1.247 |
| 13 | Ba Thôn |  | 1.276 |
| 14 | Gò Dưa | 13 | 1.894 |

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,50 m

+ Cống Ba Thôn			:  + 1,48 m

+ RT12 (bắc Rạch Tra)		:  + 1,41 m

+ Cống kênh C				:  + 1,50 m

+ Cống An Hạ				:  + 1,41 m

| Diễn biến chất lượng nước: |
| --- |
| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn |
|  |  | Phía sông | Phía đồng | Phía sông | Phía đồng |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,0 | 7,0 | 0,6 | 0,4 |
| 2 | Cống kênh C | 6,5 | 6,8 | 0,5 | 0,3 |
| 3 | Cống kênh B | 6,6 | 6,3 | 0,5 | 0,3 |
| 4 | Cống kênh A | 6,2 | 6,7 | 0,4 | 0,2 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,8 |  | 0,3 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6,3 |  |  |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,9 |  | 0,2 |  |
| 8 | Cống T10 | 6,6 |  | 0,2 |  |

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 5 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.