BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 5/12/2021 đến 11/12/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Tổng diện tích phục vụ sản xuất năm 2021: 66.442,5 ha đạt 100,1% so với KH và bằng 99,8% so với năm 2020; trong đó vụ Đông Xuân: 18.564,5 ha; vụ Hè Thu: 23.907,3 ha; vụ Mùa: 23.907,6 ha.

- Diện tích tưới, cấp nước thủy sản					: 37.118,7 ha;

- Diện tích ngăn triều, tiêu nước nông thôn, đô thị 	: 22.135,7 ha;

- Diện tích ngăn mặn, tiêu nước nông nghiệp			:   7.188,1 ha;

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

- Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 5/12/2021 đến ngày 11/12/2021:  6.997.944 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 5/12 | 13,50 | 13,24 | 0,80 | 8,44 | 670.632 | 2,73 | 235.933 |
| 612 | 13,37 | 13,14 | 0,80 | 7,94 | 639.423 | 2,00 | 173.127 |
| 7/12 | 13,47 | 13,16 | 0,80 | 9,21 | 534.979 | 2,51 | 217.026 |
| 8/12 | 13,56 | 13,20 | 0,80 | 9,93 | 700.452 | 2,51 | 217.026 |
| 9/12 | 13,52 | 13,21 | 0,80 | 9,21 | 670.632 | 2,51 | 217.027 |
| 10/12 | 13,55 | 13,22 | 0,80 | 9,51 | 606.610 | 2,73 | 235.933 |
| 11/12 | 13,62 | 13,30 | 0,80 | 9,36 | 571.917 | 2,39 | 206.927 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 5.494.945 |  | 1.502.999 |

2. Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 11/12/2021): 24,28m tương ứng dung tích 1.552,96 triệu m3, mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,72m.

3. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1.70 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1.68 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1.65 m

+ Cống kênh C				:  + 1.70 m

+ Cống An Hạ				:  + 1.50 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH |
| --- | --- | --- |
|  |  | Phía sông | Phía đồng |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7.2 | 7.0 |
| 2 | Cống kênh C | 7.2 | 6.9 |
| 3 | Cống kênh B | 6.7 | 6.6 |
| 4 | Cống kênh A | 6.8 | 6.4 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6.3 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6.2 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6.3 | 6.3 |
| 8 | Cống T10 | 6.2 | 6.4 |

4.Lượng mưa:

STT Trạm Lượng mưa trong tuần (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 11/12/2021(mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi Không mưa 1.906 2 Cụm QL N25-2 1.575 3 Cụm QL N31A (K0) 1.651 4 Cụm QL K41-KĐ 1.645 5 Cụm QL N25 1.511 6 Cụm QL An Phú 1.997 7 Cụm QL N38 1.436 8 Cụm QL K9-N46 1.480 9 Xí nghiệp HM-BC 1.870 10 Cụm T10 1.885 11 Cụm kênh C 1.794 12 NQL Ba Thôn 1.350 13 NQL Gò Dưa 1.533

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.