BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 25/12/2021 đến 31/12/2021)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Diện tích phục vụ sản xuất vụ Đông xuân đến ngày 31/12/2021 là: 11.652,9 ha, đạt 17.55% so với kế hoạch năm 2022:

+ Tại khu vực Củ Chi: 6.557,3 ha trong đó: lúa 4.044,3 ha, cây lâu năm 1.983,5 ha, thủy sản 174,8 ha và rau màu 351,7 ha;

+ Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 1.816,2 ha trong đó: 521,1 ha lúa, cây lâu năm 1.098,0ha, thủy sản 82,0 ha, rau màu 115,1 ha;

+ Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

- Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 25/12/2021 đến ngày 31/12/2021: 5.015.736  m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 25/12/2021 | 13,55 | 13,24 | 0,70 | 8,02 | 692.724 | 0,86 | 74.022 |
| 26/12/2021 | 13,58 | 13,28 | 0,70 | 7,89 | 681.459 | 1,48 | 128.209 |
| 27/12/2021 | 13,61 | 13,29 | 0,70 | 8,15 | 703.808 | 2,10 | 181.315 |
| 28/12/2021 | 13,52 | 13,22 | 0,70 | 7,89 | 681.459 | 1,21 | 104.682 |
| 29/12/2021 | 13,68 | 13,32 | 0,70 | 8,64 | 746.501 | 1,71 | 148.043 |
| 30/12/2021 | 13,58 | 13,24 | 0,70 | 8,40 | 725.469 | 1,71 | 148.043 |
| 31/12/2021 | 13,62 | 13,24 | 0,70 | 8,88 | 766.957 | 1,71 | 148.043 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 4.231.422 |  | 784.314 |

- Lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2021 đến ngày 31/12/2021:                                                                                                                         25.496.472 m3 (Qua CĐT K34: 20.217.013 m3; Qua CĐK N25: 5.279.458 m3).

- Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 31/12/2021): 24,37m tương ứng dung tích 1.573,84 triệu m3, mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 0,95m.

3. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1.47 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1.45 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1.40 m

+ Cống kênh C				:  + 1.45 m

+ Cống An Hạ				:  + 1.32 m

- Diễn biến chất lượng nước:

| STT | Vị trí | Độ pH |
| --- | --- | --- |
|  |  | Phía sông | Phía đồng |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7.1 | 6.9 |
| 2 | Cống kênh C | 7.1 | 6.8 |
| 3 | Cống kênh B | 6.6 | 6.5 |
| 4 | Cống kênh A | 6.3 | 6.1 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6.2 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 6.1 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6.1 | 6.1 |
| 8 | Cống T10 | 6.4 | 6.1 |

4.Lượng mưa:

STT Trạm Lượng mưa trong tuần (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 31/12/2021(mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi 1.932 2 Cụm QL N25-2 1.575 3 Cụm QL N31A (K0) 1.651 4 Cụm QL K41-KĐ 1.645 5 Cụm QL N25 1.511 6 Cụm QL An Phú 1.997 7 Cụm QL N38 1.436 8 Cụm QL K9-N46 1.480 9 Xí nghiệp HM-BC 76 1.958 10 Cụm T10 32 2.041 11 Cụm kênh C 33 1.827 12 NQL Ba Thôn 9 1.359 13 NQL Gò Dưa 3 1.536

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.