BÁO CÁO

Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất

(từ ngày 19/2/2022 đến 25/2/2022)

- TÌNH HÌNH SẢN XUẤT:

- Diện tích phục vụ sản xuất vụ Đông xuân đến ngày 25/2/2022 là: 12.552,2 ha, đạt 21,5% so với kế hoạch năm 2022:

- Khu vực Củ Chi: 7.262,47 ha trong đó: lúa 4.573,66 ha, cây lâu năm 1.983,45 ha, thủy sản 177,8 ha và rau màu 527,54 ha (đậu: 0,78ha, bắp: 249,89 ha, rau: 276,83 ha).

- Khu vực Hóc Môn–Bình Chánh: 2.005,2 ha trong đó: lúa 710,1ha, cây lâu năm 1.098,0ha, thủy sản 82,0 ha, rau màu 115 ha;

- Khu vực Thủ Đức: 3.279,5 ha.

- Diện tích thu hoạch vụ Đông xuân:

- Khu vực Củ Chi:

- Lúa: 496,37 ha (xã Phước Thạnh: 160,8ha, Trung Lập Hạ: 146ha, Phước Hiệp: 32,82ha, Trung Lập Thượng: 100 ha và Phú Mỹ Hưng: 4 ha; Tân An Hội: 39,95 ha, Tân Thông Hội: 3 ha, An Phú-Phú Mỹ Hưng: 7,9 ha, Thái Mỹ: 0,64ha).

- Rau màu: 62,62 ha (xã Trung Lập Thượng: 38,5ha, Trung Lập Hạ: 14,6ha, Phước Thạnh: 8,3ha,Thái Mỹ: 1ha và Tân Thông Hội: 0,2ha).

- Khu vực Hóc môn-Bình Chánh: Hiện trên khu vực đã thu hoạch 150 ha lúa (xã Tân Thới Nhì:20 ha, Xuân Thới Thượng: 5ha, Xuân Thới Sơn: 5ha, Tân Kiên: 30 ha, Tân Nhựt: 60ha, Tân Tạo A: 30ha).

II.TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, CẤP NƯỚC:

- Lượng nước sử dụng:

- Lượng nước sử dụng trong tuần qua CĐT K34 và CĐK N25 từ ngày 19/02/2022 đến ngày 25/02/2022:  6.398.302 m3, cụ thể:

| Ngày | K34 | N25 |
| --- | --- | --- |
|  | MNTL | MNHL | A | Q(m3/s) | W(m3) | Q(m3/s) | W(m3) |
| 19/2/22 | 13,50 | 13,20 | 0,70 | 7,89 | 681.459 | 1,92 | 165.517 |
| 20/2/22 | 13,38 | 13,12 | 0,70 | 7,34 | 634.404 | 1,48 | 128.209 |
| 21/2/22 | 13,44 | 13,15 | 0,70 | 7,75 | 670.006 | 1,71 | 148.043 |
| 22/2/22 | 13,62 | 13,26 | 0,70 | 8,64 | 746.501 | 3,32 | 286.684 |
| 23/2/22 | 13,68 | 13,32 | 0,70 | 8,64 | 746.501 | 2,42 | 209.365 |
| 24/2/22 | 13,70 | 13,32 | 0,70 | 8,88 | 766.957 | 2,71 | 234.077 |
| 25/2/22 | 13,66 | 13,30 | 0,70 | 8,64 | 746.501 | 2,71 | 234.077 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 4.992.331 |  | 1.405.971 |

- Tổng lượng nước sử dụng từ ngày 01/12/2021 đến ngày 25/02/2022:                                                                                                                                                                                               76.809.799 m3 (Qua CĐT K34:  60.929.752 m3; Qua CĐK N25: 15.880.047 m3).

- Tình hình điều tiết nước:

- Trong tuần kênh Đông cắt giảm nước để phục vụ sửa chữa rò rỉ tại K3+360 (thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh) từ ngày 18/2/2022 đến ngày 21/2/2022. Xí nghiệp tăng cường kiểm tra, phối hợp điều tiết vận hành công trình đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho các nhà máy.

- Hiện nay bước vào giai đoạn thu hoạch vụ Đông Xuân 2021-2022 và trong tuần xảy ra một số cơn mưa trái mùa nên nhu cầu sử dụng nước trên công trình kênh Đông của người dân không cao.

- Mực nước Hồ Dầu Tiếng (ngày 26/02/2022): 23,18m tương ứng dung tích 1.319,08triệu m3, mực nước cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 1,64m.

4.Lượng mưa trong tuần:

STT Trạm Lượng mưa trong tuần (mm) Tổng lượng mưa đến ngày 25/2/2022(mm) 1 Xí nghiệp Củ Chi 13,5 13 2 Cụm QL N25-2 16,5 20 3 Cụm QL N31A (K0) 5 9 4 Cụm QL K41-KĐ 2,5 9 5 Cụm QL N25 4 19 6 Cụm QL An Phú 17 54 7 Cụm QL N38 3 3 8 Cụm QL K9-N46 28 28 9 Cụm Thai Thai-Bến Súc 7 22 10 Xí nghiệp HM-BC 60 128 11 Cụm T10 25 97 12 Cụm kênh C 9 11

5. Diễn biến mực nước triều, chất lượng nước trong tuần:

- Mực nước Max trong tuần:

+ Cống Gò Dưa				:  + 1,55 m

+ Cống Ba Thôn				:  + 1,53 m

+ Cống C1 (Cụm Trung An)	:  + 1,49 m

+ Cống kênh C					:  + 1,53 m

+ Cống An Hạ					:  + 1,34 m

| Diễn biến chất lượng nước: |
| --- |
| STT | Vị trí | Độ pH | Độ mặn |
|  |  | PS | PĐ | PS | PĐ |
| 1 | Cống Tân Kiên | 7,2 | 6,7 | 3,9 | 1,1 |
| 2 | Cống kênh C | 7,1 | 6,9 | 3,5 | 0,6 |
| 3 | Cống kênh B | 6,9 | 6,5 | 2,8 | 0,8 |
| 4 | Cống kênh A | 6,7 | 6,5 | 2,2 | 0,4 |
| 5 | Ngã ba Lý Mạnh | 6,2 |  | 1,6 |  |
| 6 | Cống cuối kênh Ranh | 7,0 |  | 0,7 |  |
| 7 | Cống An Hạ | 6,6 |  | 0,2 |  |
| 8 | Cống T10 | 6,3 |  | 0,2 |  |

III.TÌNH HÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH:

Công trình an toàn; Tổ chức trực và vận hành công trình đảm bảo an toàn; trữ nước phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và ngăn triều cường:

- Vận hành 05 cống ngăn triều Thủ Đức: Đóng, mở các cống ngăn triều rạch Gò Dưa, Ông Dầu, Rạch Đá, Thủ Đức và cống Cầu Đúc Nhỏ đảm bảo an toàn công trình, phục vụ tốt sản xuất và dân sinh trên khu vực;

- Tình hình vận hành cống Ba Thôn, Đá Hàn: Vận hành công trình đúng quy trình, kiểm tra đảm bảo an toàn công trình, ngăn triều, tiêu thoát nước tốt phục vụ sản xuất.